OŚGO.7021.24.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

(zamówienie do 30.000 EURO)

Data zamieszczenia ogłoszenia : 06.02.2019 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój, przy ul. 11 Listopada 35

NIP 616-10-01-947

REGON 230821397

SEKCJA II: PROCEDURA

Pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego

SEKCJA III:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CPV 34.11.00.00-1.

III.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zakup samochodu służbowego do obsługi oczyszczalni w Świeradowie-Zdroju”

III.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

III.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagana wielkość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | Nie starszy niż 2018 (fabrycznie nowy) |
| 2 | Typ nadwozia | PICKUP – kabina wydłużona, 4 osoby |
| 3 | Pojemność (cm³) | min. 1898 cm³ – max 2500 cm³ |
| 4 | Moc silnika | min. 120 kW |
| 5 | Silnik | Diesel |
| 6 | Zużycie paliwa cykl mieszany | max. 10 litrów/ 100 km |
| 7 | Norma emisji spali | EURO 6 |
| 8 | Skrzynia biegów | Manualna / automatyczna, min. 6 biegów |
| 9 | Kolor nadwozia | Preferowany srebrny, Zamawiając dopuszcza inny kolor nadwozia |
| 10 | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |
| 11 | Poduszki powietrzne (kierowca, pasażer) Boczne poduszki powietrzne Kurtynowe poduszki powietrzne | Tak |
| 12 | Immobiliser/centralny zamek/alarm | Tak |
| 13 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS, system stabilizacji toru jazdy – ESC, system kontroli trakcji - TSC | Tak |
| 14 | Pasy bezpieczeństwa przednie, tylne | Tak |
| 15 | Kamera cofania | Nie |
| 16 | Czujnik parkowania tył | Tak |
| 17 | Komputer pokładowy | Nie |
| 18 | Światła do jazdy dziennej LED | Tak |
| 19 | Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie | Tak |
| 20 | Klimatyzacja elektroniczna / manualna | Tak |
| 21 | Kolumna kierownicza teleskopowa z regulacją kąta pochylenia | Tak |
| 22 | Tempomat sterowany z kierownicy | Nie |
| 23 | Zegar, termometr | Tak |
| 24 | Bezkluczykowy system obsługi samochodu | Nie |
| 25 | Przednie i tylne szyby sterowane elektrycznie | Tak |
| 26 | Ogrzewana szyba tylna | Tak |
| 27 | Uchwyty na napoje | Tak |
| 28 | Elektrycznie sterowany fotel kierowcy | Nie |
| 29 | Tapicerka | Welurowa (materiałowa) |
| 30 | Multimedialny system z nawigacją GPS sterowany z poziomu kierownicy | Nie |
| 31 | Port ładowania USB | Nie |
| 32 | Pełno wymiarowe koło zapasowe wraz z podnośnikiem i kluczem | Tak |
| 33 | Fabryczne obręcze kół ze stopu metali lekkich min 18" wraz z oponami | Tak |
| 34 | Komplet kół zimowych/letnich (obręcze stalowe) szt. 4 | Tak |
| 35 | Napęd typu 4x4 ze stałym napędem tylnej osi i możliwością dołączenia napędu osi przedniej w czasie jazdy | Tak |
| 36 | Prześwit | min. 225 mm |
| 37 | Pojemność zbiornika paliwa | min. 65 litrów |
| 38 | Dywaniki gumowe | Tak |
| 39 | Roleta | Nie |
| 40 | Wykładzina przestrzeni ładunkowej | Powłoka LineX |
| 41 | Hak holowniczy z odkuwką (wiązka 7-pin) | Tak |
| 42 | Wciągarka przód (udźwig min. do 5440 kg) | Tak |
| 43 | Gwarancja | Minimum: - 60 miesiące – min limitu 100 000km gwarancji ogólnej (mechanicznej); - 60 miesięcy – na powłoki lakiernicze; - 72 miesiące na perforację elementów nadwozia od wewnątrz i zewnątrz |

SEKCJA IV. Wymagania formalne

1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego Wykonawcę lub przedstawiciela Wykonawcy.

2. Oferta winna składać się z:

a) prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zaproszenia), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

3. Ofertę należy sporządzić według druku „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

5. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

6. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/ kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta na zadanie pn.: „Zakup samochodu służbowego do obsługi oczyszczalni w Świeradowie-Zdroju” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 18.02.2019 r. godz. 12:00 oraz musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert.

6. Termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

1) oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,

2) spełniają warunki Zamawiającego,

3)  nie zawierają oczywistych omyłek.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności.

9. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100 %).

10. Cenę należy podać jako cenę ryczałtową brutto (według załącznika nr 1), która powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do wykonania, tj. podatek (w tym VAT), ubezpieczenia, wszelkie prace przygotowawcze, itp.

11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy składając  te oferty nie mogą zaoferować cen wyższych niż oferowane w złożonych uprzednio ofertach.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień złożonej oferty i uzupełnienia dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jest niekompletna, niezgodna z warunkami przetargu lub gdy Wykonawca jej nie uzupełnił w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

16. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom przetargu, jak również możliwościom finansowym Zamawiającego.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

18. Istotne postanowienia umowne stanowią załącznik nr 2 do warunków zamówienia.

19. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

21. Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Pytania powinny być składane na maila zp@swieradowzdroj.pl .

22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie BIP oraz będą dla nich wiążące.

SEKCJA V.  Termin i miejsce składania ofert

1.   Termin składania ofert –  do 18.02.2019 r. (poniedziałek) do godz. 1200.

2.   Termin otwarcia ofert –   18.02.2019 r. (poniedziałek) o godz. 1215.

3.   Miejsce składania ofert – Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

59-850 Świeradów-Zdrój,  ul. 11 Listopada 35, (sekretariat)

4.   Miejsce otwarcia ofert - Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

59-850 Świeradów-Zdrój,  ul. 11 Listopada 35, (pokój nr 21c)

SEKCJA VI. Informacje końcowe

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Monika Sautycz, insp. ds. Zamówień publicznych, tel. 757816471, e-mail: zp@swieradowzdroj.pl , od poniedziałku do piątku, w godz. 900 – 1500.

2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.

3. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnym zawiadomieniem, w którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Po zakończeniu przetargu Wykonawca, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Załącznikami do niniejszych warunków są:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowne

Zatwierdził:

......................................…										       (podpis i pieczęć)

Świeradów-Zdrój, dnia 06.02.2019 r.

Sprawę prowadzi:

Monika Sautycz

Insp. ds. zamówień